## Slide 1: JESTIVI FILMOVI
NASTAVNICA-TAMARA MIŠUROVIĆ

## Slide 2: Definicija jestivih filmova
Jestivi zaštitni film je tanki sloj materijala koji se može konzumirati. Njihova osnovna funkcija je da interakciju proizvoda sa spoljašnjom sredinom svedu na najmanju moguću mjeru.( Pri tom se prvenstveno misli na upijanje ili otpuštanje vlage, transport gasova (O2, CO2), migraciju ulja, masti i rastvarača, gubitak aromatičnih komponenata i kontaminaciju od strane mikroorganizama.)
Jestivi filmovi prekrivaju proizvod ili se primjenjuju kao sloj između komponenti hrane.
Jestivi filmovi se mogu koristiti kao nosači aditiva, kao što su arome, enzimi...
Materijali za izradu filmova moraju posjedovati dobra mehanička svojstva, naročito elastičnost, organoleptička i zaštitna svojstva te prvenstveno moraju biti dozvoljeni za ljudsku konzumaciju.
Pojam jestivih fimova i omotača se uglavnom koristi jedan uz drugi, mada postoji razlika između njih.
Omotači se formiraju na samoj hrani, tako što se tečni rastvori ili disperzije, korišćenjem pogodnih metoda (raspršivanje, premazivanje i sl.) nanose direktno na površinu hrane i na njoj polimerizuju, stvarajući prijanjajući omotač.
Filmovi se formiraju odvojeno od hrane, u vidu folija najčešće, a sa hranom dolaze u kontakt kao već formirani polimeri.

## Slide 3: Osobine jestivih filmova
Njihova primJena leži u sposobnosti da unaprijede i poboljšaju čuvanje hrane, produže njen rok trajanja i povećaju ekonomsku efikasnost materijala za pakovanje hrane.
• Filmovi mogu biti konzumirani zajedno sa upakovanim proizvodom, što sprečava pojavu otpada;
• Mogu poboljšati organoleptičke osobine upakovanih proizvoda putem različitih supstanci, kao što su arome, boje i zaslađivači;
• Mogu da dopune nutritivnu vrijednost proizvoda (što posebno važi za proteinske filmove);
• Mogu biti korišćeni za pojedinačno pakovanje malih porcija hrane, posebno proizvoda koji se obično ne pakuju pojedinačno iz praktičnih razloga, kao što su grašak, pasulj, lješnici i jagode;
• Mogu biti primenjeni unutar heterogenih namirnica, da razdvoje određene slojeve ili komponente gotovog proizvoda, sa ciljem da spriječe migraciju vlage i drugih sastojaka između njih. To se posebno primenjuje kod pica, pita i slatkiša;
• Mogu biti nosači antimikrobnih komponenata;
• Jestivi filmovi se mogu koristiti kao dio višeslojnih ambalažnih materijala u kombinaciji sa nejestivim, pri čemu jestivi uvjek čini sloj najbliži proizvodu.

## Slide 4: Vrste jestivih filmova
Jestivi biofilmovi se međusobno razlikuju prema tome od čega su proizvedeni. Prema tome, jestivi filmovi se dijele na jestive filmove na bazi
• polisaharida;
• lipida i
• proteina.
.
Polisaharidi i njihovi derivati se veoma mnogo koriste za proizvodnju jestivih filmova. To su, prije svih, pektini, skrob, hidrolizati skroba i derivati celuloze. Zbog hidrofilne prirode ovih molekula, njihova primjena je ograničena zbog slabih barijernih svojstava prema vodi.

## Slide 5
Jestivi filmovi na bazi proteina proizvode se od biljnih i životinjskih proteina, kao što su kolagen, želatin, gluten, kukuruzni skrob, proteini soje, kazein. Obzirom da broj ljudi koji su alergični na pojedine proteine, kao što su proteini mlijeka, bjelanceta, kikirikija, pšenice i soje, jestivi filmovi na bazi proteina moraju biti strogo deklarisani.
Lipidne komponente se već dugi niz godina koriste kao zaštitni omotači. Mogu da poboljšaju sjaj površine polimera i, pošto su uglavnom nepolarne supstance, poboljšavaju barijerna svojstva prema vodi. Voskovi, kao što su karnaube vosak i parafin, kao i razne vrste lipida iz povrća koriste se u komercijalne svrhe još od tridesetih godina XX veka, kao omotači svežeg voća i povrća. Generalno, filmovi na bazi voskova imaju najviši stepen otpornosti prema migraciji vlage u odnosu na sve druge lipidne i nelipidne fimove. Filmovi na bazi voskova, masti i ulja se veoma teško primenjuju zbog svoje debljine i masne površine a takođe mogu imati i izražen ukus na mast.

## Slide 6: Primjena jestivih biofilmova za pakovanje prehrambenih proizvoda
Proteinski filmovi i omotači nisu zamjena za nejestive filmove i omotače. Njihova uloga je da poboljšaju kvalitet hrane i produže njen rok trajanja, tako što redukuju migraciju vlage i kiseonika, štite od dejstva mikroorganizama, čuvaju integritet proizvoda i poboljšavaju njegov izgled. Na primjer, glutenski rastvor raspršivanjem nanijet na A klasu jaja daje veoma efikasan jestivi omotač koji produžava rok trajanja jaja za 7 dana na sobnoj temperaturi u odnosu na jaja u lipidnom omotaču ili jaja bez omotača.
Filmovi od acetilmonoglicerid kazeinata uspješno se koriste za pakovanje oljuštenih šargarepa, jer to bilježi smanjenu migraciju vlage. Ovi filmovi se, u vidu emulzije, nanose i na jabuke i korjen celera. Smrznuti losos, upakovan u glutenski omotač sa lipidima, pokazuje smanjenje gubitka vlage za 42-65% tokom tri nedelje skladištenja na -23°C. Kivi, upakovan u film od izolata proteina soje sa stearinskom kiselinom ima čak tri puta duži rok trajanja u odnosu na kontrolne uzorke.
NASTAVNICA-TAMARA MIŠUROVIĆ

## Slide 7
Jedan od najzanimljivijih i veoma značajnih načina primjene jestivih filmova jeste upotreba filmova na bazi sojinih proteina za smanjenje upijanja masti prilikom prženja različitih namirnica. Krofne, umotane prije prženja u omotač, sadržale su 55% manje masnoće nego one što su pržene neupakovane. Senzornom analizom pomfrita prženog u omotaču i bez njega došlo se do rezultata da to nema uticaja na ukus i aromu. Odresci hljeba, upakovani u kazeinski film ostaju meki 6 časova duže nego neupakovani.